Denumire operator economic:

Sediul:

Telefon/fax:

Adresă de e-mail:

Persoană de contact

CĂTRE:

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Prin prezenta, vă transmitem următoarea propunere tehnică pentru achiziția unui autoturism Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2)

| Specificațiile solicitate | Conformitate | Specificațiile ofertate |
| --- | --- | --- |
| SPECIFICAȚIILE TEHNICE MINIME ȘI OBLIGATORII |  |  |
| •Categoria autovehiculului Autoturism Tip M1 Tip caroserie berlină (conform RNTR-2) •Caracteristici dimensionale Lungime (mm) minimum 4450 - maximum 4750 Lățime totală cu oglinzi (mm) minimum 1775 - maximum 2150 Înălțime (mm) minimum 1440 - maximum 1600 Ampatament (mm) minimum 2500 - maximum 2750 Capacitate rezervor (litri) minimum 49 litri Număr locuri 5 Număr de uși 4 •Motor, transmisie și performanțe Norma de poluare Euro 6 Tip carburant benzină Emisii CO2 maximum 139 g/km Cilindree minimum 1150 cmc - maximum 1600 cmc Putere minimum 85 KW Consum carburant mixt maximum 6,5 litri/100 km, declarat de producător Norma de poluare Euro 6 •Tren de rulare Tracțiune față Cutie de viteze manuală în 6 + 1 trepte •Frâne, suspensie și pneuri Sistem de frânare față și spate cu discuri Repartitor electronic de frânare da Sistem anti-blocare a roților la frânare (ABS) da Asistență la frânare de urgență da Pneuri echipată cu anvelope de iarnă, suplimentar set de 4 anvelope de vară Jante aliaj, minimum 16” – maximum 17” | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| •Elemente de exterior Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric și degivrate Vopsea culoare: metalizată, albastru închis sau negru Proiectoare ceață Lumini LED de deplasare pe timp de zi Faruri reglabile electric Geamuri laterale uși spate și lunetă cu tentă fumurie Lunetă cu sistem de degivrare Scut protecție motor și cutie de viteză Roată de rezervă: de dimensiune identică cu cele care echipează autovehiculul de bază. | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| •Siguranță Centuri siguranță față reglabile pe înălțime și cu prindere în 3 puncte Tetiere scaune (față/spate) pentru toate locurile Airbag-uri frontale la șofer și pasager Airbag lateral minimum pentru locurile din față Cruise Control/ pilot automat Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem electronic de control al stabilității (ESP sau echivalent) Servodirecție asistată hidraulic sau electric Închidere centralizată a ușilor din telecomandă | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| Sistem de climatizare automată/manuală Computer de bord Scaun șofer reglabil (longitudinal și pe înălțime) Geamuri față și spate cu acționare electrică Oglindă retrovizoare interioară cu sistem anti-orbire Radio CD cu MP3/USB, Bluetooth Volan cu comenzi/control computer de bord, reglabil pe înălțime Tapițerie scaune în culoare închisă, rezistentă la utilizare intensivă Cotieră față | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| • Dotări suplimentare - Trusă medicală Două triunghiuri reflectorizante Extinctor omologat Vestă reflectorizantă Cric auto mecanic sau hidraulic Cheie roți Covorașe față și spate din cauciuc/velur | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

ATENŢIE:

1. Oferta trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în aşa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor pot fi respinse de către evaluatori.

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificaţiile cerute și specificațiile oferite.