Denumire operator economic:

Sediul:

Telefon/fax:

Adresă de e-mail:

Persoană de contact

CĂTRE:

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

(se va indica lotul pentru care se ofertează)

Prin prezenta, vă transmitem următoarea propunere tehnică pentru achiziția a două autoturisme, din care unul Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2) și unul de teren, dotat cu sistem de tracțiune integrală (4x4)

| Specificațiile solicitate | Conformitate | Specificațiile ofertate |
| --- | --- | --- |
| LOT 1 |
| SPECIFICAȚIILE TEHNICE MINIME ȘI OBLIGATORII |  |  |
| •Categoria autovehiculului Autoturism Tip M1 Tip caroserie berlină (conform RNTR-2) •Caracteristici dimensionale Lungime (mm) - minimum 4450 - maximum 4750 Lățime totală cu oglinzi (mm) - minimum 1775 - maximum 2150 Înălțime (mm) - minimum 1450 - maximum 1600 Ampatament (mm) - minimum 2500 - maximum 2700 Garda la sol (mm) - minimum 125 - maximum 160 Capacitate rezervor (litri) - minimum 50 litri Număr locuri - 5 Număr de uși - 4 •Motor, transmisie și performanțe Norma de poluare - Euro 6 Tip carburant - benzină Emisii CO2 - maximum 139 g/km Cilindree - minimum 1390 cmc - maximum 1600 cmc Putere - minimum 88 KW Consum carburant mixt - maximum 6,5 litri/100 km Tehnologie Start/Stop - da •Tren de rulare Tracțiune - față Cutie de viteze - manuală în 6 + 1 trepte •Frâne, suspensie și pneuri Sistem de frânare față și spate - cu discuri Repartitor electronic de frânare - da Sistem anti-blocare a roților la frânare (ABS) - da Asistență la frânare de urgență - da Pneuri - anvelope cu profil pentru vară DOT≥2016 Jante - aliaj, minimum 16” – maximum 17” | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| •Elemente de exterior Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric și degivrate Vopsea culoare: metalizată, albastru marin sau argintiu Proiectoare ceață Faruri de zi/ Lumini LED de deplasare pe timp de zi Faruri reglabile electric Geamuri laterale uși spate și lunetă cu tentă fumurie Lunetă cu sistem de degivrare Scut protecție motor și cutie de viteză Roată de rezervă: de dimensiune identică cu cele care echipează autovehiculul de bază | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| •Siguranță Centuri siguranță față reglabile pe înălțime și cu prindere în 3 puncte Tetiere scaune (față/spate) pentru toate locurile Airbag-uri frontale la șofer și pasager Airbag lateral minimum pentru locurile din față Regulator/limitator de viteza (Tempomat)/Cruise Control/pilot automat Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem electronic de control al stabilității (ESP sau echivalent) Servodirecție asistată hidraulic sau electric Închidere centralizată a ușilor din telecomandă | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| •Dotări interioare Sistem de climatizare automată Computer de bord Scaun șofer reglabil (longitudinal și pe înălțime) Volum portbagaj de minimum 400 litri Geamuri față și spate cu acționare electrică Oglindă retrovizoare interioară cu sistem anti-orbire - Radio CD/MP3 cu USB, Bluetooth și display multimedia Volan cu comenzi/control computer de bord, reglabil pe înălțime și pe adâncime Tapițerie scaune în culoare închisă, rezistentă la utilizare intensivă | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| • Dotări suplimentare - Trusă medicală Două triunghiuri reflectorizante Extinctor omologat Vestă reflectorizantă Cric auto mecanic sau hidraulic Cheie roți Covorașe față și spate din cauciuc/velur | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| LOT 2 |
| SPECIFICAȚIILE TEHNICE MINIME ȘI OBLIGATORII |  |  |
| •Categoria autovehiculului Autoturism de teren Tip caroserie SUV Caracteristici dimensionale Lungime (mm) - minimum 4200 - maximum 4400 Lățime totală cu retrovizoare (mm) - minimum 1800 - maximum 2100 Înălțime (mm) - minimum 1600 - maximum 1700 Ampatament (mm) - minimum 2500 - maximum 2700 Garda la sol (mm) - minimum 200 - maximum 220 Capacitate rezervor (litri) - minimum 50 litri Număr locuri - 5 Număr de uși - 4 uși și hayon | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| Motor, transmisie și performanțe Norma de poluare: - Euro 6 Tip carburant: - motorină Emisii CO2: - maximum 130 g/km Cilindree: - maximum 1500 cmc Putere maximă: - minimum 80 kW Consum carburant mixt: - maximum 5,5 litri /100km Tren de rulare: Tracțiune - integrală 4x4 cu posibilitatea selectării modului de distribuție a cuplului Cutie de viteze: - Manuală minimum în 5 + 1 trepte | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| Frâne, suspensie si pneuri: Sistem de frânare față - cu discuri Sistem de frânare spate - cu tamburi sau discuri Repartitor electronic de frânare - da Sistem anti-blocare a roților la frânare (ABS) - da Asistență la frânare de urgență - da Pneuri - anvelope cu profil pentru toate anotimpurile DOT≥2016 Jante - aliaj, minimum 16” | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| Elemente de exterior Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric și degivrate Vopsea culoare: metalizată, albastru sau gri/argintiu Bare de protecție față/spate vopsite în culoarea caroseriei Proiectoare ceață Faruri de zi/lumini LED de deplasare pe timp de zi Faruri reglabile electric Geamuri laterale uși spate și lunetă cu tentă fumurie Luneta degivrantă și stergător lunetă Scut protecție motor Protecții praguri Roată de rezervă: de dimensiune identică cu cele care echipează autovehiculul de bază | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| Siguranță Centuri siguranță față reglabile pe înălțime și cu prindere în 3 puncte Tetiere scaune (față/spate) pentru toate locurile Airbag-uri frontale la șofer și pasager Airbag lateral minimum pentru locurile din față Regulator/limitator de viteza (Tempomat)/Cruise Control/ pilot automat Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem electronic de control al stabilității (ESP sau echivalent) Servodirecție asistată hidraulic sau electric Închidere centralizată a ușilor din telecomandă | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| Dotări interioare Aer condiționat minim cu reglaj manual /Sistem de climatizare automată Computer de bord Scaun șofer reglabil (longitudinal și pe înălțime) Volum portbagaj de minimum 400 litri Geamuri față și spate cu acționare electrică Oglindă retrovizoare interioară cu sistem anti-orbire Radio CD/MP3 cu USB și Bluetooth Volan cu comenzi/control computer de bord, reglabil pe înălțime și pe adâncime Tapițerie scaune în culoarea închisă, rezistentă la utilizare intensivă | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| Dotări suplimentare Trusă medicală Două triunghiuri reflectorizante Extinctor omologat Vestă reflectorizantă Cric auto mecanic sau hidraulic Cheie roți Covorașe față și spate din cauciuc/velur | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| CONDIȚII MINIMALE ȘI OBLIGATORII |  |  |
| Condiții generale și specifice de natură tehnică Oferta va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate. Informațiile prezentate în ofertă vor fi redactate concis, astfel încât să reiasă cu claritate și fără echivoc, dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile impuse. Condițiile generale și specifice de natură tehnică sunt cele menționate în Specificațiile tehnice. Nerespectarea tuturor cerințelor privind specificațiile tehnice determină considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă. Prin autoturism se înțelege acel autovehicul care are toate dotările prevăzute în specificațiile tehnice anexate. Autoturismul trebuie să fie nou, nerulat, fabricat cu cel mult 6 luni înainte de data livrării, să nu fi avut alți proprietari și să fie în stare perfectă de funcționare. | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute în specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| Condiții de garanție, service și asistență tehnică Perioada de garanție a autoturismelor oferită va fi de minimum 3 ani sau în limita a 100.000 kilometri. Se va acorda minimum 6 ani garanție pentru rezistența la coroziune a caroseriei. . Perioadele de garanție se calculează de la data semnării procesului verbal de recepție a produsului. În perioada de garanție, orice defecțiune de funcționare a autoturismului care face obiectul garanției, va fi soluționată gratuit de către furnizor în termen de maximum 30 de zile de la data intrării autoturismului în unitatea service. Acest termen se poate prelungi în funcție de complexitatea defecțiunii cu acordul prealabil al Autorității contractante. Garanția autoturismului se va prelungi cu perioada de nefuncționare a acestuia în unitatea service. În perioada de garanție, mentenanța autoturismelor va fi asigurată contra-cost, conform prevederilor ce se vor stabili prin contractul de achiziție, prin unități specializate din România și U.E., autorizate de producătorul autovehiculului. La orice reparație executată se vor folosi numai piese noi de origine și materiale tehnice certificate/omologate de Registrul Auto Român și agreate de producătorul autovehiculului, conform Reglementărilor și Normelor Tehnice în Transporturile Rutiere. | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| Termene și condiții de livrare Pentru Lotul 1 - Termenul de livrare este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică. Pentru Lotul 2 - Termenul de livrare este de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică. Documentele valabile atât în Romania, cât și în U.E. care vor însoți în mod obligatoriu autoturismele sunt următoarele: factură fiscală; declarație/certificat de conformitate pentru autovehicul; certificat de garanție pentru autovehicul; carnet service și întreținere (în limba română); carte de identitate a autovehiculului securizată de către Registrul Auto Român cu toate omologările variantei configurate; instrucțiuni/manual de exploatare pentru autovehicul (în limba română); autorizație provizorie de circulație (numere provizorii de înmatriculare); 8. asigurare de răspundere civilă auto (R.C.A.) valabilă pentru perioada de autorizare provizorie de circulație. Autoturismul va fi livrat în municipiul București, la adresa stabilită de Autoritatea contractantă, costurile ocazionate de expedierea, manipularea și transportul până la locul livrării, precum și alte taxe legale datorate până la momentul livrării se suportă de către ofertant. | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |
| Recepția cantitativă și calitativă a autoturismului Recepția cantitativă și calitativă a autoturismului contractat se va realiza, la data livrării acestuia de către comisia de recepție a Autorității contractante, la locul de livrare, în prezența reprezentantului furnizorului, pe baza documentelor de însoțire și a procesului verbal de recepție, semnat de către ambele părți. Cu ocazia recepției, furnizorul este obligat să livreze, cu titlu gratuit, prin grija sa, numerele provizorii de înmatriculare şi polița R.C.A. (necesare transportului de la locul recepţiei la sediul autorității contractante) pentru autovehiculul ce urmează a fi recepţionat. Eventualele neconformități constatate la recepție se vor consemna în cadrul acestui proces verbal. Dacă autoturismul nu corespunde specificațiilor tehnice solicitate de beneficiar, va fi respins, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului: de a remedia toate neconformitățile pentru ca autoturismul să corespundă, în final, specificațiilor tehnice din prezentul Caiet de sarcini; de a înlocui autoturismul refuzat cu altul conform, în cazul în care nu există soluție tehnică de remediere. În acest caz, furnizorul va avea obligația de înlocuire a autoturismului și de suportare a tuturor cheltuielilor generate de acest lucru. | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice |

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

ATENŢIE:

1. Oferta trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în aşa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor pot fi respinse de către evaluatori.

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificaţiile cerute și specificațiile oferite.