Denumire operator economic:

Sediul:

Telefon/fax:

Adresă de e-mail:

Persoană de contact

CĂTRE:

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Prin prezenta, vă transmitem următoarea propunere tehnică pentru achiziția unui autoturism Autoturism de teren, caroserie SUV cu tracțiune 4x4

| Specificațiile solicitate | Conformitate | Specificațiile ofertate |
| --- | --- | --- |
| SPECIFICAȚIILE TEHNICE MINIME ȘI OBLIGATORII |  |  |
| •Categoria autovehiculului Autoturism de teren, caroserie SUV cu tracțiune 4x4 •Caracteristici dimensionale Lungime (mm) minimum 4200 - maximum 4400 Lățime totală cu oglinzi (mm) minimum 1800 - maximum 2100 Înălțime (mm) minimum 1600 - maximum 1700 Ampatament (mm) minimum 2500 - maximum 2700 Garda la sol (mm) minimum 200 - maximum 220 Capacitate rezervor (litri) minimum 50 litri Număr locuri 5 •Motor, transmisie și performanțe Norma de poluare Euro 6 Tip carburant motorină Emisii CO2 maximum 149 g/km Cilindree maximum 1600 cmc Putere minimum 85 KW Consum carburant mixt maximum 6,5 litri/100 km •Tren de rulare Tracțiune integrală 4x4 cu posibilitatea selectării modului de distribuție a cuplului Cutie de viteze Manuală minimum în 6 trepte •Frâne, suspensie și pneuri Sistem de frânare față cu discuri Sistem de frânare spate cu tamburi sau discuri Repartitor electronic de frânare da Sistem anti-blocare a roților la frânare (ABS) da Asistență la frânare de urgență da Pneuri anvelope cu profil cu profil pentru toate anotimpurile DOT≥2017 | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| •Elemente de exterior Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric și degivrate Vopsea culoare: metalizată, albastru sau gri/argintiu Bare de protecție față/spate vopsite in culoarea caroseriei Proiectoare ceață Faruri de zi/lumini LED de deplasare pe timp de zi Faruri reglabile electric Geamuri laterale uși spate și lunetă cu tentă fumurie Luneta degivrantă și stergător lunetă Scut protecție motor Protecții praguri Roată de rezervă: de dimensiune identică cu cele care echipează autovehiculul de bază. | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| •Siguranță Centuri siguranță față reglabile pe înălțime și cu prindere în 3 puncte Tetiere scaune (față/spate) pentru toate locurile Airbag-uri frontale la șofer și pasager Airbag lateral minimum pentru locurile din față Regulator/limitator de viteza (Tempomat)/Cruise Control/ pilot automat Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Sistem electronic de control al stabilității (ESP sau echivalent) Servodirecție asistată hidraulic sau electric Închidere centralizată a ușilor din telecomandă | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| Aer condiționat minim cu reglaj manual /Sistem de climatizare automată Computer de bord Scaun șofer reglabil (longitudinal și pe înălțime) Volum portbagaj de minimum 400 litri Geamuri față și spate cu acționare electrică Oglindă retrovizoare interioară cu sistem anti-orbire Radio CD/MP3 cu USB și Bluetooth Volan cu comenzi/control computer de bord, reglabil pe înălțime și pe adâncime Tapițerie scaune în culoarea închisă, rezistentă la utilizare intensivă | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |
| • Dotări suplimentare Trusă medicală Două triunghiuri reflectorizante Extinctor omologat Vestă reflectorizantă Cric auto mecanic sau hidraulic Cheie roți Covorașe față și spate din cauciuc/velur | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugăm să urmăriţi şi clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice. | Se indică denumirea şi specificaţiile articolului oferit. A se completa separat pentru fiecare articol. Vă rugăm să urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice. |

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

ATENŢIE:

1. Oferta trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în aşa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor pot fi respinse de către evaluatori.

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificaţiile cerute și specificațiile oferite.